Mlýnek na kávu KM 3868

Návod k obsluze

Mlýnek na kávu

Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Víko

2. Spínač on/off ovládaný prstem

3. Pohonná jednotka

4. Přívodní kabel

5. Úložný prostor pro kabel (na spodní straně přístroje)

6. Zásobník na kávová zrna

7. Nůž mlýnku

Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).

- Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj odpojen od elektrické sítě a zda již zcela vychladl.

- Nikdy nečistěte přístroj pod tekoucí vodou, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

- Pro bližší informace o čištění přístroje nahlédněte do části Všeobecná údržba a čištění.

- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.

- Děti nesmí zařízení používat. Uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí.

- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.

- Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození.

Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:

I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.

- Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah horkých povrchů, jako jsou horké plotýnky elektrického sporáku či plameny plynového sporáku.

- Nikdy mlýnek nepoužívejte, pokud je prázdný, tedy neobsahuje žádná kávová zrna.

- Upozornění: Po vypnutí přístroje se nůž mlýnku ihned nezastaví. Nedotýkejte se otáčejícího se nože.

- Upozornění: Nůž mlýnku je extrémně ostrý. Při čištění přístroje a vyprazdňování nádoby dbejte zvýšené opatrnosti.

- Vždy odpojte přístroj z elektrické sítě

- před sestavením přístroje,

- po použití přístroje,

- v případě špatného fungování, a také

- před otevřením zásobníku na kávová zrna,

- před čištěním přístroje.

- Při odpojení zařízení ze zásuvky elektrické sítě nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji. Dbejte, aby přívodní kabel nezasahoval do přední části přístroje, kde je umístěn vlastní mlýnek.

- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.

- Upozornění: V případě nesprávného použití přístroje hrozí riziko vzniku vážných poranění.

- Pokud je přístroj připojený k elektrické síti, nenechávejte ho bez dozoru. Pokud potřebujete odejít z místnosti i jen na malou chvíli, vždy přístroj odpojte z elektrické sítě.

- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako je například:

- použití zaměstnanci v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,

- v různých pracovních prostředích v zemědělství,

- použití zákazníky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,

- v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní).

Provoz přístroje v krátkých časových úsecích

Mlýnek na kávu je určen pouze ke krátkodobému použití. Přístroj lze používat bez přerušení po dobu maximálně 60 vteřin. Poté přístroj vypněte a nechte vychladnout (5 minut).

Použití mlýnku na kávu

- Nadzdvihněte a sejměte víko.

- Do zásobníku nasypte požadované množství kávových zrn. Maximální množství je zhruba 40 g, tedy množství, které dosahuje okraje nerezové části.

- Znovu nasaďte víko tak, aby spínač na víku přesně zapadl do příslušného místa přístroje.

- Přístroj připojte do elektrické sítě. Stiskněte a držte spínač, dokud mlýnek nenamele kávová zrna na požadovanou jemnost (cca 20-25 vteřin). Nepřekračujte dobu mletí 1 minuty.

- Při mletí kávy jednou rukou přidržujte víko.

- Po dokončení mletí kávy uvolněte spínač, odpojte přístroj z elektrické sítě, sejměte víko a vyprázdněte zásobník.

Uložení kabelu

V základně přístroje je prostor pro uložení přívodního kabelu. Před použitím přístroje rozviňte přívodní kabel na požadovanou délku.

Všeobecná údržba a čištění

- Před čištěním přístroj vždy odpojte z elektrické sítě a počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.

- Nikdy nečistěte pohonnou jednotku ani přívodní kabel vodou, ani je neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pohonnou jednotku můžete vyčistit lehce navlhčeným jemným hadříkem. Pak vše důkladně vysušte.

- K čištění nepoužívejte abraziva, hrubé čisticí prostředky, ani hrubé kartáče.

- Víko a zásobník můžete vyčistit vhodným kartáčkem.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení.

Výrobce se zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží.

V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.