KERAMICKÝ TOPNÝ VENTILÁTOR  SEVERIN

G60004

Návod k použití:

Bezpečnostní instrukce:

Níže jsou uvedeny důležité poznámky týkající se instalace, obsluhy a údržby; uložte tento návod pro budoucí reference;

používejte zařízení pouze, jak je uvedeno v této příručce; Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné;

Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nesprávným či nevhodným použitím; Před použitím se ujistěte,

že zařízení je nepoškozené; V případě pochybností se nepokoušejte troubu používat a obraťte se na autorizované

servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (tj plastové sáčky, polystyrén, hřebíky, sponky, atd.), v dosahu dětí,

protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí; Pamatujte, že patří do směsného komunálního odpadu; ujistěte se, že

informace uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s těmi z elektrické rozvodné sítě; instalace musí být

provedena podle pokynů výrobce s ohledem na dodržení maximálního výkonu spotřebiče, jak je uvedeno na etiketě;

nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován

odpovědný; pokud není zařízení v provozu, nenechávejte přístroj připojen, raději odstraňte zástrčku ze zásuvky,; pokud

je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrických rozšíření, použijte pouze ty, které jsou v souladu s

platnými bezpečnostními normami; v žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém

adaptéru a / nebo rozšíření, jakož i maximálním výkonu zobrazenému na prodlužovacím kabelu; pokud je přístroj mimo

provoz a nechcete jej opravit, musí být znefunkčněn odříznutím napájecího kabelu.

- nemanipulujte ani se nedotýkejte spotřebiče mokrýma rukama nebo bosýma nohama.

- nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky, nebo v případě zkratu; přístroj smí

opravovat pouze autorizovaný servis.

- nedovolte, aby se napájecí kabel dostal blízko k ostrým předmětům nebo do kontaktu s horkým povrchem; při

odpojování zástrčky netahejte za kabel.

- nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům jako je déšť, vlhkost, mráz, atd. Vždy skladujte na

suchém místě .

- tento přístroj mohou používat děti starší od 8mi let a starší a pod dohledem osoby se sníženými fyzickými,

smyslovými nebo duševními schopnostmi bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly poskytnuty

instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí zapojení; děti by si neměly hrát

se spotřebičem; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- není určeno pro komerční využití. pouze pro domácí použití

čištění by mělo být prováděno po odpojení přístroje; V případě poruchy a / nebo selhání přístroje nemanipulujte s

Jednotkou; Pro opravu přístroje se vždy obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a požádejte o použití

originálních náhradních dílů; Nedodržení výše uvedených zásad může ohrozit bezpečnost jednotky a vede ke ztrátě

záruky .

Varování:

Toto zařízení má funkci topení. Povrchy, vyjma funkčních ploch, mohou být horké. Protože lidé vnímají

teplo individuálně, mělo by být toto zařízení používáno s velkou POZORNOSTÍ. Držte zařízení pouze na místech k

tomu určených a používejte tepelné ochrany, jako jsou rukavice nebo chňapky.

• Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách jako například: prostor kuchyně v

obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředí; pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích

prostorech;

• Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Spotřebiče není určen pro provoz pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

• Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v chodu. Vyjměte zástrčku po každém použití.

• Pokud chcete přístroj vypnout ze zásuvky, netahejte za kabel.

• Nevystavujte přístroj silným nárazům, mohly by způsobit vážné poškození.

• Nestavte přístroj do vody nebo jiných tekutin a vyhýbejte se vystříknutí tekutiny na jednotku.!

• Používejte pouze schválené náhradní díly a kompatibilní příslušenství.

• Produkt skladujte pouze zcely vychladlý.

• Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky a čekejte na úplně zchlazení každé části spotřebiče.

• Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.

• Nevkládejte nic do ochranné mřížky. Neblokute přistroj a umístěte ho alespoň 1,5m od okolních předmětů.

• Dávejte pozor: ochrana mřížka je během používání velmi horká.

UPOZORNĚNÍ: nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru;vždy vypojte zástrčku ze sítě!

Umístěte přístroj na pevný povrch.

Pokud je přístroj v chodu, ponechte vždy dostatečný prostor na každé straně (alespoň 0,5m). Udržujte přístroj mimo dosah hořlavých materiálů, záclon, zdrojů tepla, chladu a páry.!

Pokud chcete namontovat přístroj na stěnu, neinstalujte jej na hořlavý materiál jako je dřevo, plast nebo syntetické

povrchy

Nepoužívejte přístroj blízko páry nebo vody (dřez, sprcha, toaleta…)

Nepoužívejte jako podpěru police. V žádném případě přístroj nepřikrývejte, hrozí přehřátí!

Popis výrobku:

- ovládací panel

- výstup vzduchu

- základna

- tlačítko pro výběr funkce

- tlačítko

- držadlo

- tlačítko ON/OFF

- tlačítko TIMER

- ochranná mříž

- obecné tlačítko ON/OFF (na zadní straně)

Provoz

Ohřívač modelu G60004 používá keramických topných těles, která zaručují úsporu energie a vyšší výkon.  Otočte ovládacím kolečkem funkcí (4) do požadované polohy. Chcete-li zapnout oscilační pohyb, otočte knoflíkem (5) na pozici (12).

Zapnutí

Přineste tlačítko (10) v zadní části výrobku v poloze ON. Stiskněte tlačítko ON / OFF na ovládacím panelu (7) nebo na dálkovém ovladači. Modré funkční světlo se zapne, a produkt začne pracovat ve ventilační funkci.

Kmitání

Chcete-li aktivovat kmitavý pohyb, stiskněte tlačítko oscilující (5) nebo "OSCIL" na dálkovém ovladači. Modré světlo se zapne, a produkt začne oscilovat.

Topení

Chcete-li aktivovat topení, stiskněte tlačítko funkce (4) nebo "MODE" na dálkovém ovladači. Jedním stisknutím se modré světlo zapne a přístroj zapne na 1000W výkonu. Dvojím stisknutím se druhé modré světlo zapne a přístroj se zapne na 2000W výkonu.

Timer

Pro aktivaci časovače stiskněte tlačítko (8) nebo "TIMER" na dálkovém ovladači. Jedním stisknutím modrého světla odpovídá "1h“, zapne se a časovač je nastaven na 1 hodinu: po jedné hodině výrobek přestane pracovat. Dvojím stisknutím modrého světla odpovídají "2h“, zapne se a časovač je nastaven na 2 hodiny. Stisknutím tlačítka "TIMER" vícekrát  se zapínají i ostatní modrá světla zapínají: nastavení doby trvání časovače se rovná součtu modrých světel.

Vypnutí

Přístroj se vypíná pomocí tlačítka ON / OFF na ovládacím panelu (7), nebo na dálkovém ovladači, ne obecným tlačítkem ON / OFF na zadní straně (10). Stiskněte tlačítko ON / OFF na ovládacím panelu (7) nebo na dálkovém ovladači: přístroj zůstane zapnutý po dobu 30 sekund ve ventilační funkci, poté se přístroj vypne. Nechte topná tělesa vychladnout.

Bezpečnostní pojistka proti přehřátí:

V případě poruchy nebo překrytí přístroje může dojít k přehřátí. Bezpečností pojistka vypne přístroj dříve, než dojde k přehřátí. Odstraňte z okolí veškeré předměty, které by mohly způsobit přehřátí. Po vypnutí vyčkejte do úplného vychladnutí.

Čištění:

Vypněte přístroj a nechte zcela zchladnout. Nepokládejte přístroj do vody. V každém případě zabraňte postříkání vodou nebo jinými tekutinami. Nemyjte přístroj houbičkou nebo abrazivními prostředky.  Přístroj otřete vlhkým hadrem.

Technické parametry

• Napájení: AC 230V, 50Hz

• Výkon: 2000W

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu dovozce přímo od výrobce.

LIKVIDACE

Pro likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů jsou určeny veřejné sběrny komunálního odpadu.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na náš zákaznický servis (adresa viz Záruční list).