Uživatelské pokyny

Bezpečnostní pokyny

- Nikdy nepoužívejte sílu

- Dodržujte bezpečnostní předpisy týkající se stárnutí bombičky.

- Uchovávejte bombičky mimo dosah přímého slunečního záření a teploty nad 50 °C

- Skladujte komponenty a bombičky mimo dosah dětí.

- Používejte přístroj, jen když je plný.

- Používejte zařízení pouze pro účely uvedené v tomto návodu k obsluze.

- Kryogenní aplikace (např. s tekutým dusíkem) se nedoporučují.

- Kombinujte pouze vršky a lahve stejného typu zařízení.

- Používejte pouze iSi originální příslušenství a náhradní díly. Použití příslušenství nebo

náhradních dílů od ostatních výrobců povede ke ztrátě záruky a zprostí společnost

jakékoli odpovědnosti.

- Nikdy nepřikládejte vrchní díl tak, aby byl nakřivo.

- Nikdy se neopírejte o přístroj při šroubování na bombičce.

- Nikdy neodšroubujte vršek, pokud je zařízení pod tlakem.

- Používejte pouze 1 iSi krémovou bombičku.

- Nikdy iSi neohřívejte.

- Nikdy neukládejte naplněnou lahev do mrazáku nebo do hluboko mrazících přihrádek.

- Zařízení je přetlaková láhev. Pokud jej upustíte nebo poškodíte, nesmí být znovu použito,

protože to představuje riziko zranění. Prosím, zkontrolujte zařízení prostřednictvím servisního

střediska iSi.

- iSi by měl být rozebírán pouze podle části “Základní čištění”, str. 17

- Neprovádějte žádné změny na iSi. Vedlo by to ke zrušení záruky a zproštění společnosti

jakékoli odpovědnosti.

- Prosím, přečtěte si pečlivě návod k zařízení, aby nedošlo k operativním chybám.

Výběrem Easy Whip Plus  jste vybral kvalitní domácí produkt z iSi.

Váš Easy Whip Plus může být použit pro přípravu nadýchané šlehačky během několika sekund a posky-

tuje perfektní dávkování pouhým stisknutím tlačítka. Čerstvě našlehaný krém v Easy Whip Plus může

být uložen v chladničce po dobu až 10 dní.

Varování

Easy Whip Plus není vhodný pro lehké dezerty, pěny nebo teplé aplikace jako jsou polévky a omáčky.

Varování

Používejte pouze originální bombičky iSi označené červeným iSi logem.

Funkce produktu

Vysoce kvalitní lahev z ušlechtilé oceli (nerez).

Max. plnící objem 0,25 l/ polovina pinty (Mini Easy Whip Plus) nebo 0,5 l / 1 pinta (Easy Whip Plus).

Tlačítko pro přesné dávkování.

Odnímatelný hrot pro snadné a hygienické čištění.

Těsnění hlavy s vnitřním kroužkem pro snadné sundání.

Uživatelsky přívětivý čistící kartáč.

Není bezpečné mýt v myčce.

Není vhodné pro profesionální užívání.

Návod k použití

Poznámka:

Před prvním použitím by měl přístroj rozebrán na jednotlivé komponenty. Vyčistěte jednotlivé komponen-

ty jak je popsáno v Základním čištění na str. 17

Před plněním:

1. Odstraňte dekorativní hrot z vršku

2. Ujistěte se, že těsnění hlavy je správně vloženo

Plnění:

3. Nalijte smetanu ke šlehání do lahve.

Poznámka:

Max. plnící objem je 0,25 l nebo 0,5 l. Prosím vezměte na vědomí rysku a označení na dnu lahve.

Nepřeplňujte. Zbývající volný prostor je nutný pro optimální výsledek šlehání. Použijte odměrku.

Váš Easy Whip Plus je vhodný pouze pro čisté šlehačkové krémy. Doporučujeme požití tekutých příchutí siru-

pů pro slazení. Pokud použijete cukr nebo stabilizátor, musíte ho zcela rozpustit v trošce smetany před

naplněním lahve, aby se zabránilo shluku (slepení).

Nabíjení

4. Našroubujte vršek na lahev tak, aby byl rovný a utáhněte jej rukou.

Varování:

Vršek by měl být vždy našroubován správně (nikdy nakřivo).

5. Vložte originální iSi bombičku do nabíjecího držáku, jak je znázorněno na obr. 5

6. Našroubujte držák bombičky (s vloženou bombičkou) na vršek, dokud neuslyšíte, že všechen

obsah bombičky byl vpuštěn do lahve

Varování: Nikdy se neohýbejte přes zařízení, pokud jej našroubováváte na bombičku.

Varování: Zařízení je nyní pod tlakem.

7. Důkladně protřepejte zařízení.

Poznámka: Požadovaný počet protřepání je důležitý pro optimální konzistenci šlehačky. Pokud je protře-

páváno příliš dlouho nebo příliš často bude obsah příliš pevný a nemůže být dále dávkován z lahve.

Frekvenci protřepání najdete v následující tabulce

seznam materiálů

Popis – Materiál

lahev – ušlechtilá ocel (nerez)

hlava - PBT,POM, křemík, NBR, pružina z nerezové oceli

atd. …. dle tabulky