Montážní a provozní návod

Gril ATLAS

č. zb. 19425

Přečíst před uvedením do provozu! Nedodržování pokynů této instrukce může vést k nesprávné funkci nebo poškození zařízení nebo jiných věcných hodnot a k tělesnému zranění. Proto je nutno před montáží a každém zprovoznění přečíst příslušné kapitoly tohoto návodu. Dodržovat provádění činností v uvedeném pořadí a respektovat uvedené bezpečnostní pokyny. Tento návod je součástí výrobku. Proto je nutno ho stále přechovávat v blízkosti výrobku a předat ho následujícímu uživateli.

Určení

Užívání v souladu s určením

Tento gril na dřevěné uhlí slouží k jeho používání na volném vzduchu. Je používán v souladu s určením, pokud je používán k přípravě pokrmů na grilu a jsou přitom dodržena všechna doporučení tohoto návodu. K topení v grilu se smí používat výhradně dřevěné uhlí a brikety ke grilování

Pouze k soukromému použití!

Užívání v rozporu s určením

Jiné, nebo odchylné používání od zde popsaného způsobu, je nedovolené. Týká se to zejména níže uvedených způsobů používání:

•	Nepoužívat gril k vytápění.

Ke spalování v grilu nepoužívat žádné jiné materiály než povolené, tj. dřevěné uhlí

nebo brikety ke grilování.

•	Nepoužívat gril k ohřevu jiných výrobků než potravinářské produkty určené ke

grilování.

Záruka vyhasíná a veškerá odpovědnost přechází na kupujícího:

- jestliže gril není používán v souladu s jeho určením;

- jestliže gril byl zprovozněn přes viditelná poškození, nebo nekompletní montáž;

- jestliže gril byl technicky změněn;

- jestliže bude používáno palivo, nebo příslušenství, které není výslovně přípustné pro gril (v případě pochybností prosíme o kontakt s oddělením obsluhy klienta);

- jestliže nebudou použity originální náhradní díly ACTIVA.

Všeobecné pokyny k úspěšné montáži:

Před montáží si pozorně přečtěte montážní návod a dbejte bezpečnostních pokynů. S montáží nespěchejte a před zahájením si připravte 2 až 3 čtvereční metry velkou volnou pracovní plochu. Všechny díly a potřebné nářadí si připravte tak, aby bylo po ruce.

Pozor: Montáž všech dílů proveďte nejdříve bez utažení šroubových spojení. Všechny šrouby utáhněte teprve po dokončení montáže. V opačném případě mohou vzniknout nechtěná pnutí.

Zamontovat grilla tak jak je to znázorněno ( podle připojeného obrázku)

Montážní krok  1

Montážní krok 2

Montážní krok 3

Montážní krok  4

Montážní krok  č. 5

Zmontovac potom

Zmontovac neprve

Montážní krok č. 6

Montážní krok č. 7

Montážní krok č. 8

Montážní krok č. 9

Montážní krok č.10

Montážní krok č. 11

Pokyny pro bezpečný provoz grilu:

Gril musí při provozu stát stabilně na pevném podkladu. Gril nepoužívejte v uzavřených prostorách nebo na zastřešených plochách. Používejte jen bezpečné zapalovací prostředky (např. zapalovací kapalina DIN). Nádoba na tuhé palivo má kapacitu cca 1,25  kg. Před prvním použitím vyčkejte zhruba 30 minut než se gril řádně ohřeje.

Pokyny pro zapalování:

1.:	Používejte kvalitní výrobky značky DIN, jako např. dřevěné uhlí DIN, brikety

DIN  a zapalovací kapalina DIN.

2.:	Postavte dřevěné uhlí a brikety v ohništi do pyramidy.

3.:	Pyramidu následně lehce a rovnoměrně polijte zapalovací kapalinou.

4.:	Po zhruba 60 sekundách pyramidu zapalte nejlépe zažehnutou zápalkou.

5.:	Po zhruba 15 až 20 minutách se na hořícím palivu objeví bílý popel. V tomto

okamžiku je dosažen optimální žár a sálající dřevěné uhlí nebo brikety mohou

být rovnoměrně rozděleny po celé ploše ohniště.

6.:	Nasaďte tukem namazaný grilovací rošt na bočnice a začněte grilovat

VAROVÁNÍ před popáleninami!

POZOR! Tento gril bude velmi horký a proto jím za provozu nepohybujte!

Neprovozujte v uzavřených prostorách! Při grilování noste grilovací rukavice nebo používejte

grilovací kleště.

Před čištěním nechte gril úplně vychladnout.

NEBEZPEČÍ pro děti a domácí zvířata!

POZOR! Zamezte v přístupu dětem a domácím zvířatům!

Horký gril nenechávejte bez dozoru.

VAROVÁNÍ před vzněty! POZOR! K podpalování nebo opětnému

podpalování nepoužívejte líh ani benzín!

POZOR! Používejte jenom zapalovací pomůcky,které odpovídají adekvátním evropským normami (EN 1860-3)! Dřevěné uhlí nikdy nehaste vodou.

Čištění / Údržba

Pro udržení hezkého vzhledu grilu je přirozeně nutné jej občas vyčistit.

Nepoužívejte drátěnky.K rychlém zchlazení grilu nikdy nepoužívejte vodu.

Pro normální čištění postačí hadříka voda s několika kapkami běžnéhomycího prostředku.

Grilovací rošt umyjte prostředke na nádobí nebo vyčistěte nerezovým

čisticím polštářkem.

Pokyny pro životni prostředi a opatřeni při likvidaci

Při provozovani topeniště a při likvidaci odpadu dbejte na čistotu a

bezpečnost. Zbyly odpad zasadně odneste do kovovych nadob respektive

nadob z nehořlavych materialů, určenych k tomuto učelu. Pro likvidaci plati mistni předpisy.

V případě, že s něčím nejste spokojeni, zašlete nám prosím originál tohoto dokladu s vaší zpáteční adresou a popisem důvodu Vaší nespokojenosti

ACTIVA POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor

Tel. +48 76 87 80 640/ faks: +48 76 81 80 352

E-mail: sekretariat@activa-grill.pl

www.activa-grill.pl

# Text boxes

POZOR !	K zapalování nebo opětnému zapalování nikdy nepoužívejte líh, benzin nebo jinou srovnatelnou hořlavinu. Při grilování používejte ochranné grilovací rukavice nebo grilovací kleště. Horký gril nepřemísťujte a nepohybujte s ním. Horký gril nikdy nenechávejte bez dozoru a nepouštějte do jeho blízkosti děti ani domácí zvířata. Před čištěním gril nechejte úplně vychladnout.